## Slide 1: SAXS Data Pre-process V2.0.0
李明
2011-04-25

## Slide 2: 程序信息
基于Mathematica 8.0.0编写。
系统配置要求：2.0GHz以上CPU，2GB以上内存。
运行的时候，Mathematica出于安全原因可能会问你是不是启用动态内容，选择Enable Dynamic就可以了。或者这样设置Edit->Preferences->System->里面下拉菜单选择Always Trust，这样以后就不再问你了。

## Slide 3: 程序功能
二维散射图转为I(q)数据的自动批处理：
自动去噪点
自动找中心
自动圆弧积分
自动生成带有统计误差的I(q)数据的文件
实时监测新增图像文件并处理
可生成pdf报告
I(q)数据处理：
批量归一化
批量扣背底
数据合成
其他工具：
探测器背底强度标定
文件批量改名
积分角度范围计算
积分角度范围及积分步长建议
散射矢量分辨率及最小值要求建议

## Slide 4: 程序功能
1、二维散射图转为I(q)数据的自动批处理：
自动去噪点

## Slide 5: 程序功能
1、二维散射图转为I(q)数据的自动批处理：
自动找中心
A、寻找水平和垂直分布的峰值位置
B、以该峰值位置为初始折点，拟合折线函数初步确定中心位置。
C、根据折线及BeamStop外径确定两个搜索环半径。
D、以该中心位置为中心，在较大范围内粗略搜索，使内环上强度分布最均匀的圆心位置，并同时保证中心强度低于环上强度。
E、当搜索确定在范围边缘，则移动搜索范围，继续搜索。
F、以前面确定位置为中心，在较小范围内精细搜索内环圆心位置（D、）。
G、以内环圆心为中心，精确搜索外环中心（D、）。

## Slide 6: 程序功能
1、二维散射图转为I(q)数据的自动批处理：
自动圆弧积分
A、输入积分参数（q范围、q步数、角度范围、积分精度）（程序设定阶段）
B、检测积分参数
C、计算I(q) 及其泊松分布标准差
分步按q等分，而非半径。
结果单位为Counts/mrad2，而非像素。
考虑了不同像素的空间角及距离影响。
扣除探测器背底。
给出了泊松分布的标准差。

## Slide 7: 程序功能
1、二维散射图转为I(q)数据的自动批处理：
自动生成带有统计误差的I(q)数据的文件
实时监测新增图像文件并处理
适用于实验时实时处理
可生成pdf报告

## Slide 8: 程序功能
2、I(q)数据处理：
批量归一化
批量扣背底
数据链接与合成
误差一并进行处理

## Slide 9: 程序功能
其他工具：
探测器背底强度标定
空曝光，读入数据，求平均强度
文件批量改名
文件名批量添加.tif，适用于某些软件

## Slide 10: 程序功能
其他工具：
散射矢量分辨率及最小值要求建议
积分角度范围计算
根据光斑尺寸分辨率给出积分角度范围
积分角度范围及积分步长建议
积分步长，探测器分辨率，光斑大小， 光斑稳定性，光束的能量分辨率

## Slide 11: 谢谢！